## Slide 1
GBPlanner 自主探索算法
集成进 world-model 仿真平台
项目进展汇报
把只会按脚本动的探索,换成看地图、挑未知最多的路
2026-06

## Slide 2
任务目标(来自 mentor 的算法说明)
把 GBPlanner 加入 world-model,替换它现有的占位探索 frontier_lite。
GBPlanner 是什么(mentor md 原意): 一个自主探索决策模块—— • 输入:机器人位姿 + 3D 占据地图(已占据/空闲/未知)+ 可通行性 • 决策:用光线投射算每条路能看见多少未知空间(体积增益),选最高 • 输出:一系列目标航点(waypoints)
一句话
地图 + 位姿
↓
GBPlanner
↓
目标航点

## Slide 3
两个系统,三道鸿沟
world-model(目标平台)
ROS2 无人机仿真平台
Gazebo + ArduPilot 飞控 + Cartographer(2D 建图)
现有探索策略 = frontier_lite
GBPlanner(要集成的算法)
ROS1 C++ 图搜索探索算法
voxblox 3D 体素地图 + 光线投射体积增益
输出航点(经 PCI 控制接口)
三道鸿沟 → 因此选「桥接方案(ros1_bridge)」
① ROS1 与 ROS2 两代框架不互通 ② 算法要 3D 占据地图,仿真无人机只有 2D 雷达 ③ 输出与控制器接口不同

## Slide 4
核心发现①:现有探索是脚本占位,不是算法
证据来自真实源码 exploration_workflow_runtime.py.tmpl
frontier_lite 的决策核心:
pattern = [前进, 前进+左扭, 前进+右扭]
cmd = pattern[ goal_index % 3 ] // 按计时器循环
// 节点只订阅 /slam/odom,不订阅任何地图
→ 只证明无人机能被指挥着动,完全不看地图、不做探索决策。
0
个地图输入
3
个写死动作循环

## Slide 5
核心发现②:GBPlanner 怎么加进去
插入点 = world-model 那个探索决策节点。把它的脚本循环换成 GBPlanner 的读地图→算增益→选航点。插口不变,只换决策内核。
①
装 3D 的眼睛
给仿真无人机加 3D 雷达(对齐 OS064)+ 3D 建图(octomap/voxblox),产出占据地图
②
接大脑(桥接)
ros1_bridge:把 3D 地图+位姿喂给 ROS1 的 GBPlanner,把它输出的航点接回 ROS2
③
换决策驱动飞
航点转 /navlab/fcu/setpoint/intent,替换脚本动作;策略标为 gbplanner

## Slide 6
可运行成果:体积增益决策演示(真能跑)
纯 C++,零基础设施依赖;30 秒可自己复现,直接对应 mentor md 核心
它做了什么
对 16 个方向各算体积增益,选增益最高且避障的方向。 朝右侧开口(未知最多):增益 0.420 m³ → 被选中 朝墙(挡住):增益仅 0.15~0.21 m³ 这正是看哪里没探过就往哪里去。

## Slide 7
一次探索:复现仿真平台(及时止损)
我们曾尝试在本机完整复现 world-model 的 9 个 Docker 镜像,以端到端运行平台。
但该平台为特定 Linux/CI 环境(Ubuntu 24.04)设计,本机从源码构建遭遇一连串版本兼容问题(编译器、Python、Gazebo、Fast-CDR 等)。
关键判断 & 调整
• 复现整个平台并非本任务核心——核心是算法理解 + 集成设计。
• 据此及时调整方向:聚焦算法本身,靠读源码论证缺陷、设计集成、让核心算法真跑起来。
• 教训:别为复现别人的基础设施过度投入;换 MacBook 也不解决(同样用 Docker/Linux,Apple 芯片反而更难)。

## Slide 8
当前状态与下一步
✓ 已完成(扎实)
• 摸清两个系统 + 三道鸿沟,定下桥接方案
• 算法核心可运行:体积增益决策演示 + 单测
• 集成机制设计:精确接口 + 三步加法
• 缺陷论证:frontier_lite 是脚本(代码铁证)
• 完整文档 + GitHub 私有仓 + 可复现脚本
→ 进行中 / 下一步
• 给仿真无人机加 3D 雷达 + 3D 建图
• 实现 ros1_bridge 适配(喂地图 / 回收航点)
• 把核心演示做成多步连续探索
• GBPlanner 与 frontier_lite 量化对比

## Slide 9
frontier_lite 闭眼按脚本动;
GBPlanner 睁眼挑未知最多的路。
这几天:我们看懂了、把集成设计清楚了、并让核心算法真跑了起来。